## Slide 1
AIR ARENA TECH MASTERCLASS
足球無人機 (Drone Soccer) 技術全解與競技調校手冊
從零基礎硬體拆解、電控極限調校到 FAI/FIDA 賽事實戰體系

## Slide 2
MODULE 1: ORIGIN & GOVERNANCE
運動起源與國際雙軌賽制體系
2016 誕生背景
• 發源於韓國全州市科技推廣專案。
• 克服傳統穿越機／空拍機易炸機、槳葉外露受傷的痛點。
• 全包覆球形外框，允許空中劇烈對撞與團隊攻防。
• 迅速發展為融合 STEAM 教育與電競運動的跨界項目。
國際雙軌賽制
• FAI（國際航空運動總會）：2019 年列為正式航空運動，代號 F9A，納入奧會運動體系。
• FIDA（國際無人機足球總會）：主導職業聯賽、洲際盃與專項世界盃賽事實務。
台灣推動核心
• CTAF（中華民國飛行運動總會）：對接 FAI，掌管國家運動員證照（SL）、教練與裁判考核。
• CDSA（中華無人機競技運動協會）：對接 FIDA，建立標準場地並組訓代表隊出征。

## Slide 3
MODULE 1: ARENA SPECIFICATIONS
Class 20 vs. Class 40 規格與場地標準
Class 20（Mini 新秀組／F9A-B）
• 機體規格：球徑 20cm ±1cm，重量約 100g～150g。
• 防護網籠：6m × 3m × 3m（教室與活動中心即拆即建）。
• 球門配置：內徑約 60cm，離地高 1.2m～1.5m。
• 競賽編制：3 對 3（1 前鋒 + 2 守備員）。
• 教學定位：國中小創客課程、零基礎啟蒙與社團體驗。
Class 40（國際標準組／F9A-A）
• 機體規格：球徑 40cm ±2cm，重量限制 ≤1100g。
• 防護網籠：12～16m × 6～7m × 4.5m（需大型挑高體育館）。
• 球門配置：內徑約 80～100cm，離地懸掛 3.0m～3.5m。
• 競賽編制：5 對 5（1 前鋒 + 4 守備／破門）。
• 教學定位：高中職校隊、大專競技與世界代表隊選拔。

## Slide 4
MODULE 2: HARDWARE & AERODYNAMICS
機體核心構造與外骨骼空氣動力學
機體防護構造
• 球體防護罩：高韌性 PP／PC，高彈性碰撞吸能。
• 碳纖維底板：高剛性中樞基座，抗扭曲變形。
• 四軸佈局：正槳（CW）與反槳（CCW）對角抵銷反扭矩。
外框帶來的流體影響
• 下洗氣流（Downwash）穿網紊流：推力約衰減 10%～15%，底盤油門需加大。
• 轉動慣量顯著放大：外圍質量重，俯仰／翻滾慣性大，起步與急煞易延遲。
碰撞彈性機制
• 撞擊彈射（Impact Bouncing）：對撞不炸機，動能轉為彈性反彈。
• 戰術衍生：「借壁彈牆反切」與「門前擠壓卡位」。

## Slide 5
MODULE 3: CONTROL & TELEMETRY
32 位元飛控架構、雙陀螺儀與通訊鏈路
32 位元飛控大腦
• 晶片選型：STM32 F405／F722 主控。
• 硬體浮點運算單元（FPU），每秒完成數千次姿態誤差解算。
• CPU 負載必須穩定低於 65%，杜絕排程丟包空中翻車。
雙陀螺儀容錯機制
• 主板整合雙陀螺儀（如 MPU6000 + ICM42688）。
• 數據融合過濾高頻共振雜訊。
• 單顆陀螺儀撞擊飽和溢出時，系統毫秒級切換備援。
射頻通訊規範
• ELRS 2.4G 封包率鎖定 250Hz～500Hz（指令延遲低至約 2ms）。
• 切勿開 1000Hz：防護網阻隔易導致靈敏度衰退掉包。
• 圖傳強制鎖死 25mW：多機對戰依 Raceband 隔頻，防止側頻干擾反白。

## Slide 6
MODULE 3: ESC & MOTOR DRIVE
30A+ 四合一電調、DShot600 與 PWM 頻率抉擇
30A+ 電調規格底線
• 球門推擠螺旋槳驟停時，瞬間堵轉電流極大。
• Class 20：標配 20A～35A。
• Class 40：標配 40A～55A 四合一電調。
• 全面採用 DShot600 數位協定，免校準油門且具 CRC 防錯。
電調 PWM 斬波頻率
• 24kHz（卡位爆發型）：低速扭力大、對撞硬挺，適合破門／後衛。
• 48kHz（前鋒主流型）：線性順滑、約省電 15%、溫升較慢，適合精細穿門。
• 嚴禁 96kHz：瞬間扭力大幅衰退，碰撞起步發軟。
馬達進角（Motor Timing）
• 設定標準：鎖定 16° 或 Auto。
• 嚴禁超過 22°！
• 高進角在低速卡死時電流迅速轉熱，數秒內可燒毀線圈與 MOS。

## Slide 7
MODULE 3: FILTERING & SENSING
動態 RPM 濾波架構與馬達磁極數判斷
雙向 DShot + RPM 濾波
• 電調即時回傳真實馬達轉速（RPM）。
• 精準架設極窄陷波，濾除運轉基頻與諧波。
• 大幅壓低軟體低通延遲，保留跟手感。
磁極數（Motor Poles）判斷
• Class 40（22／23 系列）：多為 12N14P，磁極數填 14。
• Class 20（11／12 系列）：多為 9N12P，必須手動改填 12！
• 填錯後果：濾波切歪，雜訊直灌 PID，馬達約 30 秒內過熱燒毀。
濾波滑塊設定守則
• 初始裝機濾波滑塊固定在 1.0（中央預設）。
• D-term 濾波保守化：維持 1.0，防止球框震動被 D 值放大。
• Gyro 與 D-term Lowpass 全面指定為 PT1。

## Slide 8
MODULE 3: TUNING TRADE-OFFS
系統調校六大連帶與牽制矩陣
1. D 值 vs 濾波 vs 發熱
• D 值壓制彈跳但放大雜訊；必先開雙向 DShot RPM 濾波再推 D 值。
2. 電調 PWM vs 爆發扭力
• 48k 平順省電，24k 對撞硬朗；盲目上 96k 門前角力推不動。
3. PID 迴率 vs CPU 負載
• F4 鎖 4k／4k，F7／H7 跑 8k／8k；負載壓在 65% 以下保平安。
4. 遙控刷新 vs 穿網距離
• ELRS 鎖定 250～500Hz，兼顧 2ms 級手感與金屬網籠穿透力。
5. P 值 vs FF 前饋
• 適度降 P 防高頻自激；拉高 FF 至 140～180 抵銷外框慣量。
6. 圖傳功率 vs 多機串頻
• 全場統一鎖死 25mW，依 Raceband 間隔頻段分流，避免全場反白。

## Slide 9
MODULE 3: PID TUNING
PID 基準值、前饋（FF）與手感塑形
PID 基準值配置
• P（剛性）：Class20 48～58／Class40 60～75。
• I（鎖角）：Class20 65～80／Class40 80～100。
• D（煞停）：Class20 28～36／Class40 35～45。
• Anti-Gravity：5.0～8.0，抑制猛推／急收油門點頭。
• Angle 最大傾角：55°～60°，保障衝刺水平速度。
極致跟手靈魂：FF
• 定義：推桿瞬間姿態零延遲同步響應。
• 前饋（FF）建議值：拉高至 140～180。
• 原理：繞過陀螺儀誤差迴路，推桿瞬間直接注入動能，硬扯動外框慣性。
Air Mode 雙面刃
• 零油門滑行穿門：收油門姿態不瓦解。
• 地表暴跳（Ground Bounce）：觸地易引發飛控反抗暴彈。
• 課堂建議：設獨立開關，觸地即秒切 Disarm。

## Slide 10
MODULE 4: PRE-FLIGHT SAFETY
起飛前標準作業流程（SOP）與安全鐵律
標準起飛 SOP
• Step 1：先開遙控器，確認油門最低、Disarm 狀態。
• Step 2：機身平放起飛點接電，5 秒內禁止移動，靜置自檢。
• Step 3：防護網拉鍊完全閉合，全員退至網外 1 公尺。
• Step 4：解鎖後離地約 30cm 低空懸停測試無誤再起飛。
課堂四大安全鐵律
• 先開控後接電；先拔電後關控：防止訊號中斷馬達誤動作暴衝。
• 機身通電後手指嚴禁伸入球框：防範槳葉劃傷。
• 落地、卡網、炸機瞬間 0.1 秒秒切 Disarm：杜絕堵轉燒毀。
• 鋰電池嚴守 1C 平衡充電（例：850mAh 設 0.8A），防火袋常備專人看守。

## Slide 11
MODULE 4: PIT STOP WORKFLOW
局間 60 秒極限進站地勤（Pit Stop SOP）
00～15 秒
• 哨響立即進場拔電。
• 手背輕觸 4 顆馬達外殼盲測溫度。
• 確認機架與天線無結構斷裂。
15～35 秒
• 抽換滿電電池（局數預先標記）。
• 對齊機身重心（CG）束緊魔鬼氈。
• 手指快速刷過 4 支槳葉檢查缺角裂紋。
35～50 秒
• 擺回起飛定位格插上電源。
• 雙手立刻放開，靜置 3 秒。
• 等待飛控開機音與陀螺儀歸零。
50～60 秒
• 飛手在場外撥解鎖微動測試即切斷。
• 地勤全員攜帶工具退回防護網外。
• 拉上拉鍊，裁判鳴笛次局開戰。

## Slide 12
MODULE 4: MOTOR THERMAL MANAGEMENT
馬達溫度三級判斷與現場熱急救
🟢 正常：微溫（≤45°C）
• 體感：手指緊貼無不適感。
• 評估：散熱良好，PID 調校平衡。
• 對策：正常換電，60 秒內起飛。
🟡 警戒：燙手（50°C～65°C）
• 體感：手指緊貼約 3 秒因刺痛縮回。
• 評估：過度對撞推擠，或 D 值偏高、濾波不足。
• 對策：便攜風扇垂直吹定子約 15 秒強制風冷；提醒飛手減少門前死磕。
🔴 致命：極燙（≥75°C／焦味）
• 體感：碰觸瞬間燙縮手，或聞到焦味。
• 評估：磁鐵退磁、漆包線絕緣熔化風險。
• 對策：立刻放棄維修，果斷更換備用機（Backup Drone）！

## Slide 13
MODULE 5: COMPETITION TACTICS
團隊角色矩陣與實戰三大攻防戰術
團隊角色分工矩陣
• 攻擊前鋒（Striker）：唯一配戴識別光帶，專職穿越球門得分（高 FF 跟手調校）。
• 破門清道夫（Sweeper）：主動衝撞開道，頂開敵方門將（24kHz 低速爆發調校）。
• 正印門將（Keeper）：Angle 模式定點懸停，死守球門下緣約 1／3 空域。
• 外圍截擊（Defender）：中場側撞推擠，破壞敵方前鋒衝刺航線。
三大實戰戰術與規則
• 拆檔掩護（Pick & Roll）：清道夫先於前鋒半秒衝撞門將頂飛，前鋒切入空門。
• 底線彈牆（Wall Bounce）：撞擊側壁邊網斜向反彈，避開密集防守盲區切入。
• 禁區 3 秒規則（Camping）：前鋒在對方球門禁區停留不得超過 3 秒；進球後需完全退出禁區重置。

## Slide 14
SUMMARY: MASTERCLASS TAKEAWAYS
全課核心心法與調校安全總結
調校心法口訣
• 雙向 DShot 是地基，磁極數量不能錯。
• RPM 濾波精準切，動態陷波抓共振。
• 進角十六 PWM 四八順，肉搏改二四。
• 前饋加足跟手飛，球框再重不黏手。
安全操作口訣
• 先開控後接電，先拔電後關控。
• 落地觸網秒 Disarm，杜絕馬達堵轉燒。
• 充電遵循 1C 率，專人看管防爆袋。
• 全班統一 Mode 2 美國手，建立直覺反射。
賽事實戰口訣
• 局間進站六十秒，拔電換電摸溫度。
• 燙手風扇吹定子，焦味果斷換備機。
• 前鋒穿門算重置，禁區三秒不逗留。
• 科技體育重團隊，勝負全看地勤功。